## Slide 1
سازه های پوسته ای
دانشجو:
سپیده میاری
ارشد معماری
استاد:
آقای دکتر جمشیدی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
پائیز 1393

## Slide 2
مقدمه
پوسته ها یکی از فراوانترین و متنوع ترین انواع فرم ها هستند که هم به صورت طبیعی ( همانند جمجمه موجودات ، لاک محافظ برخی حیوانات مثل لاک پشت یا حلزون یا تخم پرندگان یا خزندگان ) و هم مصنوع دست بشر( انواع سازه های پوسته ای با کاربری های گوناگون مثل انبار ها و سیلوها ، سالن های ورزشی ، فروشگاه های بزرگ ، خانه های مسکونی ، سد های قوسی ، بدنه هواپیما و کشتی و خودرو و ...) در دنیای فیزیکی اطراف ما قابل مشاهده می باشند . در واقع پوسته ها سطوح هندسی غیر قابل انعطاف و ساخته شده از مواد سخت و محکم هستندکه قسمتی از فضا را از بخش دیگر جدا کرده و یکی از عالیترین انواع سازه ها بشمار میروند.
سازه هاي پوسته اي

## Slide 3
در صنعت ساختمان سازی امروزی ، سازه های پوسته ای به سطح منحنی با ضخامت نسبتاً کم و جنس بتن مسلح ( در اکثر موارد) ، تخته های چند لایی ، پلاستیک ها و پلیمرها، اطلاق شده که فضای درون را از فضای بیرون جدا کرده بطوریکه فضای درون هیچ ستونی نداشته و در بیرون نیز شمع یا دیوار پشت بندی موجود نمی باشد .
سازه های ساختمانی پوسته ای معمولاً در شرایطی که بار وارده بر سطح سازه به صورت گسترده و یکنواخت بوده و فرم منحنی مورد نیاز میباشد ،بسیار کاربرد دارند .
سازه هاي پوسته اي

## Slide 4
تاریخچه کاربرد سیستم های سازه ای پوسته ای در صنعت ساختمان سازی
تولد استفاده از سازه های پوسته ای در واقع مقارن و در ارتباط با عصر اختراع بتن در دوران روم باستان می باشد . رومیان در سال 125 بعد از میلاد مسیح در ساخت گنبد معبدپانتئون از این سیستم بهره گرفته و گنبدی با پوسته بتنی که در سمت قاعده بعلت مقاومت بیشتر به ضخامت پوسته افزوده می گردید را احداث نمودند و اولین تجربه استفاده از پوسته توسط بشر را به نام خود رقم زدند. بتن استفاده شده در دوران روم باستان بتن سبکی بود که بدلیل مسلح نبودن قابلیت مقاومت در برابر نیروهای کششی وارده به خود را نداشت و همین نکته مهمترین نقطه ضعف سازه های پوسته ای مورد استفاده در دوران معماری باستان می باشد . در دوران معاصر ودر سال 1849 بتن با استفاده از میلگرد مسلح گردید و در واقع اختراع بتن مسلح و افزایش مقاومت آن در برابر نیروهای کششی دروازه ای بود به عصر جدید سازه های ساختمانی که از جمله آنها پوسته های بتنی مسلح بودند.
سازه هاي پوسته اي

## Slide 5
از اواخر قرن 19 و اوایل قرن بیستم با بروز احساس نیاز بشر به کاربریهای جدید در معماری مانند سالن های نمایش با سطح وسیع ، مراکز خرید جمعی ، استودیوم های ورزشی ، آشیانه های هواپیما ها و ...و ایده گیری معماران از فرم های طبیعی موجود در جهان مثل پوسته لاک پشتها ، ماهی ها و برگ گیاهان ،نمونه های متنوعی از این سازه خلق و احداث گردیدند . معماران معروف و بزرگی همچون آنتون تدسکو (پدر پوسته های نازک بتنی آمریکا ) ، ادوارد تروجا و فیلیکس کاندلا ، از جمله پیشگامان طراحی پوسته ها در دوران معاصر می باشند.
هال ورودی فروشگاه فیشر ( آمریکا ، آنتون تدسکو ، 1934 )
سازه هاي پوسته اي

## Slide 6
میدان اسب دوانی زارزوئلا( اسپانیا ، ادوارد تروجا ، 1935 )
سازه هاي پوسته اي

## Slide 7
کلیسای سانتامونیکا ( مکزیک ، فلیکس کاندلا ، 1966 )
سازه هاي پوسته اي

## Slide 8
در حال حاضر با بهره گیری از تکنولوژی پمپاژ بتن ، اجرای پوسته ها در ساختمانهای بلند و مرتفع ، به نحو چشمگیری تسهیل یافته و همچنین طراحی ،تجزیه و تحلیل سازه های پوسته ای به کمک رایانه ها با درجه دقت بیشتری نسبت به گذشته صورت می گیرد .
سازه هاي پوسته اي

## Slide 9
رفتار سازه ای پوسته ها
برای درک بهتر رفتار سازه ای پوسته ها ، اگر یک ورق کاغذ را بطور عادی در دست بگیریم ، خم می شود و حتی توانایی تحمل وزن خود را هم ندارد .
سازه هاي پوسته اي

## Slide 10
حال اگر قسمت میانی همان کاغذ را کمی فشار دهیم بگونه ای که گوشه های آن اندکی رو به بالا خم شوند ، این فرم می تواند علاوه بر وزن خود مقداری بار اضافه را نیز تحمل نماید .
در واقع این افزایش ظرفیت تحمل بار توسط سازه ارتباطی با مقدار مصالح نداشته و فقط به استفاده از فرم مناسب و نوع مصالح مربوط می گردد .
انحراف رو به بالای گوشه ها باعث می گردد که مقداری از نیروی وزن مصالح ، دور از محور خنثی جسم قرار گرفته و مقاومت در برابر خم شدن یا مقاومت خمشی بطور قابل ملاحظه ای افزایش یابد .
سازه هاي پوسته اي

## Slide 11
بطور کلی سازه های پوسته ای در معرض نیروهای فشاری ، کششی و برشی قرار دارند که نیرو های فشاری در واقع همان نیرو های وارده به پوسته حاصل از بار مرده وزن پوسته که بصورت گسترده و یکنواخت بر سطح پوسته وارد می شود ، نیروهای کششی نیرو های عکس العمل تکیه گاه های سازه پوسته ای و نیرو های برشی نیز از تاثیر نیرو های باد ، نیرو های فشاری و نیرو های کششی وارد به سطح پوسته ایجاد شده و بر سازه تأثیر می گذارند .
سازه هاي پوسته اي

## Slide 12
بطور کلی در خصوص رفتار سازه ای پوسته ها می توان گفت که سازه های پوسته ای سازه هایی هستند که با استفاده از فرم و جنس سخت خود ( مثل بتن مسلح ) ، نیرو های کششی ، فشاری و برشی وارد بر خود را جذب کرده و به تکیه گاه ها منتقل می نمایند .
سازه هاي پوسته اي

## Slide 13
پوسته ها به طور معمول بارهای سنگین متمرکز را تحمل نمی کنند مگر آنکه به شکلی خاص در نقطه مورد تمرکز نیرو، مسلح شده باشند . همانطور که پوسته تخم پرندگان نمونه زیبایی از قانون استفاده از حداقل مصالح با حداکثر کارایی جهت حفاظت از جوجه درون آن می باشد بطوریکه اگر از مصالح بیشتر استفاده می گردید شکسته شدن آن توسط جوجه امکان پذیر نمی شد ، سازه های پوسته ای مصنوع دست بشر نیز از این قانون پیروی نموده و با داشتن ضخامت کم تا حد زیادی در مقابل تنش های وارده به خود مقاوم می باشند به عنوان نمونه می توان به بناهای گنبدی شکل ایالت فلوریدای آمریکا اشاره نمود که در سال 2005 میلادی پس از برخورد مستقیم گردباد کاترینا توانستند بدون هیچگونه آسیبی پایدار بمانند .
سازه هاي پوسته اي

## Slide 14
نمونه دیگر گنبد پوسته ای بتن مسلح متعلق به یکی از مساجد کشور عراق بود که در جنگ عراق مورد اصابت یک بمب 2300 کیلویی قرار گرفت و به جز سوراخی که در محل برخورد بمب با پوسته ایجاد گردید ، کل سازه پا بر جا ماند .
سازه هاي پوسته اي

## Slide 15
انواع سازه های پوسته ای از نظر فرم
1- سازه پوسته ای گنبدی(اشکال سین کلاستیک ها) :
فرم های گنبدی حاصل دوران یک خط منحنی حول یک محور می باشند . گنبد یکی از طبیعی ترین فرم ها نسبت به بقیه می باشد. انواع فرم های گنبدی را می توان بصورت گنبد های نیمکره ای ، بیضوی و مخروطی تقسیم بندی نمود .
سازه هاي پوسته اي

## Slide 16
مطابق با نمونه گرافیکی ، چنانچه گنبد پوسته ای تحت تأثیر فشار واقع گردد بخش پایین گنبد تمایل به خمش رو به بالا پیدا می کند . جهت کنترل این خمش در گنبد های پوسته ای ضخامت پوسته و نحوه آرمارتوربندی قسمت های پایینی گنبد با بخش های بالایی متفاوت می باشد .
رفتار سازه ای پوسته های گنبدی :
سازه هاي پوسته اي

## Slide 17
نحوه قرارگیری گنبد پوسته ای روی تکیه گاهش در چگونگی گسترش نیروهای فشاری و کششی منتشر شده در سطح پوسته تأثیر گذار می باشد .
گستردگی تنش های فشاری و کششی گنبد پوسته ای که روی تکیه گاه ممتد حول پایه قرار گرفته است :
گستردگی تنش های فشاری و کششی گنبد پوسته ای که روی چهار ستون قرار گرفته است :
سازه هاي پوسته اي

## Slide 18
نمونه هایی از پوسته های گنبدی اجرا شده :
سالن سخنرانی کرسگ– ایالت ماساچوست آمریکا – سال 1955 – معمار : سارنین و همکاران
گنبد از نوع پوسته ای بتنی مسلح است که دارای حجم یک هشتم کره بوده و روی سه نقطه ثابت گردیده است .
شعاع گنبد 34 متر ، ضخامت پوسته بتنی مسلح 9 سانتیمتر است که در نزدیک تکیه گاه ها بعلت تمرکز تنش ها در آن نقاط به حدود 50 سانتیمتر می رسد ، یک لایه فایبرگلاس به ضخامت 5 سانتیمتر بعنوان عایق حرارتی روی پوسته بتنی به کار رفته است که این ضخامت عایق با استانداردهای امروزی مطابقت ندارد .
سازه هاي پوسته اي

## Slide 19
استادیوم ورزشی ساندوم ( گنبد خورشید ) – واشنگتن 1990-شرکت معماری لوف بارو
ارتفاع گنبد از 12 متر در پایین شروع شده و به 25 متر در بالا می رسد – ضخامت پوسته بتنی در پایین 11 سانتیمتر و در بالا 7.5 می باشد .
سازه هاي پوسته اي

## Slide 20
استودیوم ورزشی پالازتو دلو – روم ایتالیا – پیر لوئیجی و آنتونی نروی - 1959 برای المپیک 1960 ایتالیا
قطر گنبد 60 متر و ارتفاع آن 21 متر می باشد – شکل ستونها همچون انسانی است که یک پایش را جلو و پای دیگر خود را عقب گذاشته و دستانش را برای نگه داشتن سقف به جلو دراز کرده است – پوسته گنبد از بتن مسلح و قالبندی پوسته توسط 1620 تکه قالب بتنی پیش ساخته صورت گرفته و پس از اتمام بتن ریزی گنبد قالبها نیز سر جای خودشان محکم شده و ثابت گردیده اند . برای اجرای کامل گنبد فقط 30 روز زمان صرف شده است .
سازه هاي پوسته اي

## Slide 21
2- سازه پوسته ای استوانه ای(اشکال قابل توسعه) :
به پوسته های استوانه ای ، پوسته های قابل توسعه نیز می گویند . در واقع منظور از قابل توسعه بودن یک حجم یعنی اینکه بتوان بدون ایجاد بریدگی کل سطح هندسی آن حجم را به شکل یک صفحه مستوی در آورد .
بعنوان مثال پوسته های گنبدی غیر قابل توسعه می باشند چون برای تبدیل آنها به شکل صفحه مستوی نیاز به ایجاد برش می باشد.
سازه هاي پوسته اي

## Slide 22
پوسته های استوانه ای معمولاً یا بصورت تکی بعنوان سازه پوسته ای بکار می روند و یا بصورت ترکیبی و جمعی که ترکیب استوانه ها هم یا بصورت بادبزنی و یا بصورت متقاطع صورت می گیرد .
نمونه های از پوسته های استوانه ای تکی :
سازه هاي پوسته اي

## Slide 23
نمونه هایی از پوسته های استوانه ای ترکیبی باد بزنی :
سازه هاي پوسته اي

## Slide 24
نمونه هایی از پوسته های استوانه ای ترکیبی متقاطع:
سازه هاي پوسته اي

## Slide 25
رفتار سازه ای پوسته های استوانه ای :
برای درک رفتار سازه ای پوسته های استوانه ای یک آزمایش ساده پیشنهاد می شود . چنانچه ورق کاغذی را بین 2 تکیه گاه قرار دهیم مشاهده می شود که کاغذ به طرف پایین خم شده و حتی توان تحمل وزن خود را هم ندارد . حال چنانچه کاغذ را بصورت لوله یا بادبزن در آوریم و روی همان تکیه گاه ها قرار دهیم ، کاغذ بصورت پایدار ایستاده و وزن خود را تحمل می کند .
سازه هاي پوسته اي

## Slide 26
نحوه انتقال بار پوسته استوانه ای :
حالت الف : پوسته استوانه در سمت منحنی استوانه بوسیله ستونهای قوسی شکل محدود شده باشند– در این حالت بارها در جهت محور استوانه به ستونها منتقل شده و به طرف زمین دفع می گردند .
حالت ب : امتداد لبه های افقی استوانه روی تیر باربر قرار گرفته و دو سر تیر روی تکیه گاه باشد – در این حالت بارها در جهت منحنی استوانه به تیر منتقل شده و سپس در امتداد محور تیر به سمت تکیه گاهها هدایت شده و از طریق تکیه گاه ها به طرف زمین دفع می گردند
حالت ج : امتداد لبه های افقی استوانه روی تکیه گاه باشد – در این حالت بار پوسته در جهت منحنی استوانه به تکیه گاه منتقل و از طریق زمین دفع می گردند .
سازه هاي پوسته اي

## Slide 27
نمونه هایی از پوسته های استوانه ای اجرا شده :
سازه هاي پوسته اي

## Slide 28
موزه هنر کیمبل– ایالت تگزاس آمریکا – 1972- لویی کان
سازه پوسته ای سقف متشکل از 14 پوسته استوانه ای است که جمعاً دهانه ای به ابعاد30 در 7 متر را می پوشانند . 2 عدد از این پوسته ها به شکل سایبان روی پیاده رو قرار گرفته اند– ضخامت پوسته 10 سانتیمتر و پوسته بوسیله ورق مسی بعنوان عایق بام پوشانده شده است .
سازه هاي پوسته اي

## Slide 29
موزه جنگ داکسفورد – انگلستان 1997 – نورمن فاستر
بزرگترین موزه حمل و نقل هوایی انگلستان می باشد – در آن بالغ بر 200 هواپیما به نمایش گذاشته شده است – ساختمان موزه متشکل از یک پوسته استوانه ای بتنی است که 90 متر عرض 100 متر طول و 18.5 متر ارتفاع دارد .
سازه هاي پوسته اي

## Slide 30
3- سازه های پوسته ای زین اسبی(اشکال آنتی کلاستیک):
هر گاه یک سطح دارای انحناء ، به خط یا سهمی محدود و تمام شود ، فرم زین اسبی ایجاد می گردد .
سازه هاي پوسته اي

## Slide 31
چند نمونه از فرم های زین اسبی
سطح دارای انحناء بین دو سهمی محدود شده
سطح دارای انحناء بین چهار خط محدود شده
سطح دارای انحناء بین یک سهمی و یک خط محدود شده
سازه هاي پوسته اي

## Slide 32
رفتار سازه ای پوسته های زین اسبی :
به طور معمول نیروها در پوسته های زین اسبی در جهت انحناء سطح پوسته منتشر می شوند .
نیرو های فشاری در جهت انحناء محدب سطح پوسته منتشر شده و به سمت تکیه گاه ها منتقل می شوند .
نیروهای کششی در جهت انحناء مقعر سطح پوسته منتشر شده و به سمت تکیه گاه ها منتقل می شوند .
سازه هاي پوسته اي

## Slide 33
نمونه هایی از پوسته های زین اسبی:
رستوران لس مانانتیالس–1957مکزیکوسیتی مکزیک – مهندس معمار : جی اند اف اورناندز - مهندس سازه : فلیکس کاندلا
این سازه پوسته ای از 8 فرم زین اسبی تشکیل شده که پشت به پشت و کنار هم روی یک پلان دایره به قطر 43 متر قرار گرفته اند و تداعی کننده گلبرگ های یک گل می باشند .
سازه هاي پوسته اي

## Slide 34
جنس پوسته بتن مسلح به ضخامت 5 سانتیمتر و پوسته فاقد تیرهای تقویتی در لبه هاست و از این رو فوق العاده سبک و زیباست . در این سازه پوسته ای نیروهای فشاری به تبعیت از انحناء محدب پوسته در خط القعرها جمع شده و به تکیه گاه ها منتقل می گردند .
سازه هاي پوسته اي

## Slide 35
عبادتگاه لوماس– 1959 مکزیک – معمار : گیلرمو - سازه : فلیکس کاندلا
این عبادتگاه بیشتر یک نماد معماری است تا یک نماد مذهبی . در واقع این بنا برای بر گزاری مراسم مذهبی کاتولیک شکل گرفته اما هیچگونه المانی از این آیین را در خود ندارد . سازه پوسته ای سقف دارای فرم زین اسبی است که به 2 تاق سهمی با ارتفاعهای متفاوت محدود می شود . ارتفاع تاق بزرگتر 25 متر و تاق کوچکتر 10 متر می باشد . فاصله 2 تاق در قاعده 33 متر می باشد . جنس پوسته بتن مسلح به ضخامت 8 سانتیمتر می باشد .
سازه هاي پوسته اي

## Slide 36
نمایشگاه و رصد خانه مک دانل– 1963 آمریکا – معمار: هلموت
در این ساختمان از یک پوسته بتنی مسلح فرم زین اسبی بسته ( شبه هذلولی ) به ضخامت 7.5 سانتیمتر استفاده شده است – قطر دایره پایینی 49 متر و دایره بالایی 18 متر می باشد . نمایشگاه و قسمت اداری در پلان دایره پایین و رصد خانه و تجهیزات مربوط به رصد افلاک در سمت دایره بالایی قرار دارد .
سازه هاي پوسته اي

## Slide 37
4- سازه پوسته ای نا منظم یا دارای فرم آزاد :
طبیعت ذاتی پوسته ها به گونه ایست که طراح را محدود به فرم های خاص هندسی (گنبد ، استوانه و ... ) نمی کند و امکان ایجاد فرم های آزادتری را فراهم می نماید . بنابراین هرگاه فرم پوسته ای از اجبار هندسی رها شود پوسته های نا منظم یا دارای فرم آزاد خلق می گردند .
سازه هاي پوسته اي

## Slide 38
نمونه هایی از رها شدن ذهن طراح از اجبار هندسی :
سازه هاي پوسته اي

## Slide 39
البته فرم آزاد به معنی رهایی از قوانین هندسی نیست چون اصول هندسی در تمامی فرمها حتی آزاد ترین فرم ها نیز دیده می شود .
سازه های پوسته ای دارای فرم آزاد در واقع ترکیبی از فرم های خاص مثل کره ، استوانه ، مخروط ، هذلولی و ... می باشد که رفتار سازه ای این ترکیب به صورت مجموعه ای از رفتارهای سازه ای فرمهای مورد استفاده بوده که در نهایت منجر به پایداری کل فرم می گردد .
در اکثر موارد سازه های پوسته ای فرم آزاد ، دارای فرمی تندیس گونه و انتزاعی می باشند .
سازه هاي پوسته اي

## Slide 40
نمونه هایی ازسازه های پوسته های نا منظم (فرم آزاد ) اجرا شده :
سالن فرودگاه TWA– 1962 نیویورک آمریکا – مهندس معمار: سارینن
فرم سازه این بنا از عقاب در حال نشستن انتزاع شده . در این بنا از سیستم سازه ای پوسته بتنی با فرم آزاد استفاده شده . سازه تشکیل شده از ترکیب 4 پوسته بتنی که روی 4 ستون Y شکل قرار گرفته اند . ضخامت پوسته از 22 سانتیمتر در نزدیک تیرهای کناری تا 1 متر در نزدیک اتصال به ستون ها متغیر است .
سازه هاي پوسته اي

## Slide 41
سازه هاي پوسته اي

## Slide 42
سالن اپرای سیدنی – 1973 سیدنی استرالیا – معمار : اوتزن
فرم سازه سقف این بنا از صدف های باز شده بندر سیدنی انتزاع شده . در این بنا از سیستم سازه ای پوسته بتنی با فرم آزاد استفاده شده . سازه تشکیل شده از ترکیب قطاع های بریده شده از کره که ارتفاع بلندترین آنها 60 متر می باشد .
سازه هاي پوسته اي

## Slide 43
سالن کنسرت تنریف– 2003 جزایر قناری اسپانیا – معمار : کالاتراوا
سیستم سازه ای پوسته بتنی با فرم آزاد مهمترین ویژگی این بنا می باشد . فرم از امواج اقیانوس اطلس انتزاع شده . ضخامت پوسته از 30 تا 50 سانتیمتر متغیر می باشد . در کل 2000 تن بتن برای ساخت این سازه پوسته ای استفاده شده .
سازه هاي پوسته اي

## Slide 44
سر در دانشگاه تهران – 1348 هجری شمسی – ایران تهران – معمار : کورش فرزامی
سازه هاي پوسته اي
نمونه ای برجسته از ساختمانهای پوسته ای و بهره گیری از فرم آزاد و سر در بزرگترین و مهم ترین دانشگاه کشور می باشد . تداعی کننده مفهوم آموزش عالی است . از نظر نماد شناسی در خصوص این اثر 2 دیدگاه وجود دارد . دیدگاه اول فرم را انتزاع شده از کتابی باز و دیدگاه دوم انتزاع شده از دو بال پرنده در هنگام بلند شدن و پرواز کردن (پرواز و صعود به مدارج بالا تر ) می داند . جنس پوسته بتن مسلح به ضخامت متغیر 10 سانتیمتر در بالا و 30 سانتیمتر در پایین و نزدیک تکیه گاهها می باشد .

## Slide 45
نحوه اجرای سازه های پوسته ای :
سازه های پوسته ای بر اساس میزان انحناء و فرم خود و همچنین میزان بار وارده بر آنها به 2 روش قابل اجرا هستند البته مواردی همچون خوش تراش بودن و سیمای ظاهری سازه و همچنین مسائل اقتصادی و مدیریت هزینه ها نیز در انتخاب روش اجرای سازه های پوسته ای تأثیر گذار می باشند .
روش اول : اجرا بدون قالب بندی
روش دوم : اجرا توسط قالب بندی
روش اجرایی سازه های پوسته ای بدون قالب بندی :
این روش در مواردی که فرم پوسته دارای انحنای یکنواخت بوده و ارتفاع سازه کم می باشد و همچنین سطح تمام شده بتنی سازه از لحاظ میزان یکنواختی اهمیت نداشته و با مصالح پوششی در مراحل بعدی پنهان می گردد ، کاربرد دارد .
در این روش ابتدا شبکه میلگردها مطابق با فرم سازه استوار و محکم می گردد سپس یا بوسیله پمپ های پاششی و یا بوسیله دست و ماله کشی بتن به درون شبکه تزریق می گردد . در نهایت با استفاده از مصالح پوششی مناسب سطح پوسته پوشانده می گردد .
سازه هاي پوسته اي

## Slide 46
بستن شبکه میلگردها
اتمام اجرای شبکه میلگردها
مرحله پاشيدن بتن
اتمام مرحله بتن پاشي
سازه هاي پوسته اي

## Slide 47
سازه هاي پوسته اي
نمونه استفاده شده در کشور

## Slide 48
روش اجرایی سازه های پوسته ای توسط قالب بندی :
این روش برای سازه هایی که دارای انحناء مضاعف و مرتفع می باشند و همچنین بار وارده و تنش های سطح سازه زیاد می باشد کاربرد دارد . مهمترین ، سخت ترین و پر هزینه ترین مرحله در این روش همان مرحله قالب بندی می باشد .
در این روش ابتدا توسط قالب های چوبی ، پلاستیکی ، ورق آهنی قابل انحناء ، بادی و خاکی سطحی مشابه سطح پوسته ایجاد می نمایند سپس شبکه آرماتورها روی سطح مذکور بسته شده و در نهایت مرحله بتن ریزی صورت می گیرد .
مهمترین نکته در این روش نفوذ بتن به داخل شبکه میلگرد می باشد که با استفاده از آب یا افزودنیهای روان کننده بتن میزان درصد روانی بتن را زیاد کرده و در نهایت پس از اتمام بتن ریزی از طریق دریچه های تعبیه شده درون قالب ها آب اضافی را خارج می نمایند .
همچنین با توچه به ضخامت کم پوسته های بتنی و فشردگی شبکه میلگردها امکان استفاده از ویبراتور برای یکنواخت نمودن بتن میسر نمی باشد که جهت حل این مشکل توسط چکشهای لرزاننده با وارد آوردن ضرباتی به سطح قالبها عمل یکنواختی پخش بتن در درون قالبها را انجام می دهند .
سازه هاي پوسته اي

## Slide 49
سازه هاي پوسته اي

## Slide 50
نحوه قالب بندی عبادتگاه لوماس
سازه هاي پوسته اي

## Slide 51
قالب بندی با استفاده از سطوح پلاستیکی
سازه هاي پوسته اي

## Slide 52
قالب بندی با استفاده از ورقهای آهنی قابل انعطاف
سازه هاي پوسته اي

## Slide 53
نمونه ای از قالب های بادی
سازه هاي پوسته اي

## Slide 54
محاسن سازه های پوسته ای :
پوشاندن سطوح وسیع با حداقل تکیه گاهها و ستونها
عدم محدودیت طراح در طراحی فرم های منحنی ، پیچیده و منحصربه فرد
ضخامت کم و سبکی سازه
صرف زمان کم در مرحله بتن ریزی کل پوسته ( بعد از قالب بندی )
مقاومت خوب در برابر بارهای گسترده یکنواخت بدلیل شکل منحنی
استفاده از سطح بتن تمام شده بعنوان نمای داخل یا خارج و صرفه جویی در استفاده از مصالح
هزینه تعمیر و نگهداری کم
معایب سازه های پوسته ای :
دشواری و سختی مرحله قالب بندی و ایجاد سطح مشابه پوسته
هزینه زیاد مرحله قالب بندی
صرف زمان زیاد برای مرحله قالب بندی
مقاومت کم در برابر بارهای متمرکز و خمش های ناحیه ای
سازه هاي پوسته اي
نتیجه گیری

## Slide 55
منابع و مأخذ :
کتاب پوسته ها و سازه های ورق تا شده برای معماران و مهندسان عمران – دکتر محمود گلابچی
کتاب درک رفتار سازه ها –فولر مور – ترجمه دکتر محمود گلابچی
سازه در معماری – ماریو سالوادوری– ترجمه دکتر محمود گلابچی
ساختمان های پوسته ای- دکتر مهدی فرشاد
سایت های اینترنتی
سازه هاي پوسته اي