## Slide 1
بسم الله الرحمن الرحیم
روشهای اندازه گیری نشست
دانشگاه زنجان
استاد راهنما:
دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ
تهیه کننده:
بهار 94
مسعود شاویسی
Masoud shavaysi@yahoo.com
دکتر علی رفیعی

## Slide 2
نشست پدیده اى است که دراثر آن سطح زمین به صورت تدریجى و در برخى موارد به طور ناگهاني نشست مى کند.
نشست
نشست باعث ایجاد ترک و شکاف هایى در زمین گردیده و باعث صدمات جبران ناپذیري مي شود كه این تغییرات و عوامل خسارات جدى به مناطق شهرى، صنعتى و کشاورزى وارد مى کند.

## Slide 3
برداشت یا استخراج مواد معدنی
برداشت بی رویه سیالات از منابع زیرزمینی(آب، نفت، گاز)
خروج ماگما از سطح زمین
ایجاد حفرات بر اثر انحلال
حرکت پوسته زمین
دلايل بروز پديده نشست
فروچاله ریزشی در یک لایه آهکی در طول زمان

## Slide 4
Ground subsidence is a natural hazard that affects wide areas causing important economic damages and a high social Correspondence to:
It may be due to several causes as deep material dissolution, excavation of ground tunnels or mining galleries, fluid withdrawal (petroleum, water, gas), deep erosion (piping), lateral soil creep, compaction of soil materials or tectonic activity.
All these causes are manifested at terrain surface as vertical deformations that can vary from a few millimetres to several meters during periods that vary from minutes to years.
Notes: فرونشست زمین یک خطر طبیعی که مناطق وسیعی را تحت تاثیر قرار می دهد که باعث خسارتهای اقتصادی و مکاتبات اجتماعی بالا است: چند دلیل نشست، انحلال مواد عمیق، حفاری تونل یا گالری های استخراج از معادن، خروج مایع (نفت، آب، گاز) ، فرسایش عمیق (لوله کشی)، خزش خاک جانبی، تراکم مواد خاک و یا فعالیت زمین ساختی.
همه این عوامل در سطح زمین به عنوان تغییر شکل عمودی که می تواند از چند میلی متر تا چند متر در طول دوره که از چند دقیقه تا سال متفاوت باشد آشکار می شود.

## Slide 5
آسیب هاي ناشی از فرونشست
تغییر ناهمسان در ارتفاع و شیب رودخانه ها و آبراهه ها و سازه هاي انتقال آب
بیـرون زدگـی لولـه جـدار چاه ها در نتیجه تنش هاي تراکمی ناشـی از تراکم آبخوان ها
پیشروي امواج در مناطق پست ساحلی
كــاهش برگــشت ناپــذير مخــزن آب زيــر زمينــي
در نتيجه كـاهش تخلخـل مفيد نهشته ها
ایجـاد تخریـب در شریانهاي حیاتی
کاهش میزان نفوذ پـذیري سـطحی و پیرو آن تغییـر
در توسعه دشت سیلابی

## Slide 6
در اندازه گيري نشست دو بحث مطرح مي شود: الف) اندازه گيري نشست در سطح زمين ب) اندازه گيري حركت لايه هاي زير سطحي
به منظور تشخيص وكنترل مناطق فرونشست از
تكنيكهايي:
GPS
تكنيك مونيتورينگ
INSAR
ترازيـابي دقيق
TDR(Time Domain Reflectometry)
دوربین نقشه برداری(توتال استیشن)

## Slide 7: استفاده از ابزاربندی برای تعیین نشست
استفاده از ابزار دقیق و رفتارسنجی در حین اجراي پروژه نیز می تواند نقش مهمی در برآورد میزان نشست و کنترل زمین ایفا نماید. امروزه رفتارسنجی و به تبع آن استفاده از ابزار هاي رفتارنگاري جزء لاینفک اجراي سازه هاي زیر زمینی شده است.
1-Settlement (نشست سنج)
2-Extensometer (کشیدگی سنج)
Extensometer
Settlement

## Slide 8
Settlement (نشست سنج)
قرائت جابجایی‌های عمودی توسط ابزارهایی که به اصطلاح نشست سنج ها نامیده می شود، صورت می گیرد. نشست سنج ها می توانند بسته به توانایی تعداد نقاط قابل برداشت، ظرفیت اندازه گیری ‏نشست یک یا بیشتر از یک نقطه در عمق های متفاوتی در راستای عمود را داشته باشند.‏
کاربرد نشست سنج ها‌
مانيتورينگ نشست موضعی برای کنترل جاده ­ها، خاک‌ريزها، سدها و ساير سازه ­های سطحی
اندازه­ گيری نشست يا بالا آمدگی فونداسيون
کنترل نشست ناشی از معدن کاری برای جلوگيری از آسيب ديدن سازه ­های مجاور
مانيتورينگ تأثيرات سايت بر روی سيستم­های زهکشی

## Slide 9
کاربرد نشست سنج‌ها
مانیتورینگ نشست در طول حفر تونل
مانیتورینگ نشست در سدهای خاکی
مانیتورینگ نشست در اثر گود برداری
مانیتوریگ نشست در خاکریزها

## Slide 10
Extensometer (کشیدگی سنج)
به منظور اندازه گیری جابه جایی شعاعی در فضاهای زیرزمینی مثل مغار ها و تونل ها و تکیه گاه ها استفاده میشود.
اکستنسومترهای میله برای مانیتورینگ نشست در پی ها، نشست در بالای تونلها ،
جابه جایی ساختار های حائل و تغییر شکل فضاهای زیر زمینی استفاده میشود.
اکستنسومترهای مغناطیسیی برای مانتورینگ نشست و جابه جایی در حین حفاری، فونداسیون ها، سد ها و خاکریزها استفاده میشود.

## Slide 11
Extensometers are used to measure movements of soil and rock along a single axis. Applications for extensometers include:
Monitoring settlement in excavations, foundations, and embankments.
Monitoring subsidence above mines and tunnels.
Monitoring movements in rock slides, walls, and abutments.
Monitoring consolidation of soil under embankments and surcharges.
Monitoring compression of piles and soil under piles.
Monitoring spread in embankments.
Monitoring convergence in underground openings, such as tunnels.
مانیتورینگ کشیدگی سنج در سدهای بتنی
مانیتورینگ کشیدگی سنج در تونل
Notes: کشیدگی سنج برای اندازه گیری حرکات خاک و سنگ در امتداد یک محور واحد استفاده می شود.
برنامه های کاربردی کشیدگی سنج عبارتند از:
نظارت بر نشست در حفاری ها، فونداسیون، و خاکریزها.
نظارت بر نشست فوق معادن و تونل.
حرکت در سنگ ، دیوارهای شیبدار، و بست دیوار.
نظارت بر تحکیم خاک در زیر خاکریزها و اضافه بهایی.
نظارت بر فشرده سازی شمع ها و خاک در زیر شمع.
نظارت بر خاکریزهای گسترش یافته.
نظارت بر همگرایی دهانه های زیرزمینی، مانند تونل.

## Slide 12
Usage
TDR in level measurement
TDR used in anchor cables in dams
TDR used in the earth and agricultural sciences
TDR in geotechnical usage
TDR in semiconductor device analysis
TDR in aviation wiring maintenance
(Time Domain Reflectometry) TDR
(Time Domain Reflectometry) TDR
In recent years time domain Reflectometry (TDR) has been introduced as a new system for subsurface deformation monitoring in boreholes.
Notes: بازتاب زمانی امواج
در سال های اخیر حوزه زمان بازتابTDR به عنوان یک سیستم جدید برای نظارت بر تغییر شکل زیر سطحی در گمانه معرفی شده است.
استفاده
TDR در اندازه گیری سطح
TDR در کابل لنگر مورد استفاده در سدها
TDR مورد استفاده در زمین و علوم کشاورزی
TDR استفاده در ژئوتکنیک
TDR در تجزیه و تحلیل دستگاه نیمه هادی
TDR درنگهداری سیم کشی حمل و نقل هوایی

## Slide 13
TDR MONITORING AS A COMPONENT OF SUBSIDENCE RISK ASSESSMENT OVER ABANDONED MINES
TDR Monitoring Over Abandoned Mines
TDR technology makes it possible to do automated, remote monitoring of changes in subsurface conditions over abandoned mines.
Subsidence characterization over abandoned room-and-pillar mines remains relatively undeveloped due to a lack of understanding regarding time-dependent rock mass behavior at mine level and within the overburden.
TDR monitoring of cables embedded in strata overlying abandoned mines provides a means of locating and quantifying subsurface deformation which is a precursor to surface subsidence.
Schematic of TDR installation
Notes: نظارت TDR بعنوان جزئی از ارزیابی ریسک نشست بر روی معادن متروکه
نظارت TDR روی معادن متروکه
فن آوری TDR امکان انجام خودکار، نظارت از راه دور از تغییرات در شرایط زیر سطحی بیش از معادن رها شده است.
خصوصیات نشست بیشتر معادن متروکه اتاق و ستون به علت عدم درک در مورد رفتار وابسته به زمان توده سنگ در سطح معدن و در روباره نسبتا توسعه نیافته باقی مانده است.
نظارت TDR از کابل جاسازی شده در پوشاننده معادن متروکه طبقات استفاده از مکان و کمیت تغییر شکل زیر سطحی است که یک پیش ماده به سطح فرونشست را فراهم می کند.
شماتیک از نصب و راه اندازی TDR

## Slide 14
Location | Date Installed | Number o f Hole | Hole Dip, degrees | Cable Length, m | Abandoned Mine type | Reference
KY | Feb-82 | 8 | 90 | 55 | coal mine | Dowding (1983)
Collinsville , IL | May-89 | 1 | 90 | 43 | coal mine | Bauer et al (1991 )
Goldenville , NS | May-91 | 8 | 35 to 50 | 7to26 | gold mine | Hitl (1993)
Cobalt, ON | Mar-92 | 9 | 40 to 87 | 5to23 | gold mine | Chatette (1993a, b)
Timmons, ON | Jul-92 | 15 | 40 to 60 | 9to29 | gold mine | Aslon and Charette (I993)
Collinsville , IL | Mat-95 | 5 | 90 | 61 | coal mine | O'Connor (1995)
Cambridge, OH | Jan-96 | 6 | 90 | 12to 15 | coal mine | 
Locations where TDR has been used to monitor subsidence over abandoned mines
Notes: مکان های که در آن TDR استفاده شده برای نظارت بر فرونشست روی معادن رها شده

## Slide 15
Locations of cables, benchmarks and structure overlain on mine map.
Installation and Remote Monitoring
Cables were installed at three locations (TDR1, TDR2 and TDR3) to maximize the value of data received and to maximize the likelihood of detecting subsurface movements before subsidence occurred at the surface.
The locations were selected based on the following criteria:
1) historical subsidence data
2) proposed location for a new school,
3) subsidence currently developing northeast of Dorris School
4) mine geometry.
Notes: مکان های از کابل ها، benchmarks و ساختارoverlain بر روی نقشه معدن
نصب و راه اندازی و نظارت از راه دور
کابل در سه مکان (TDR1، TDR2 و TDR3) نصب شد تا به حداکثر رساندن ارزش داده های دریافت شده و احتمال تشخیص حرکات زیرسطحی قبل از فرونشست در سطح رخ داده است به حداکثر رساندن.
محل بر اساس معیارهای زیر انتخاب شدند:
1) اطلاعات فرونشست تاریخی
2) محل پیشنهادی برای یک مدرسه جدید،
3) در حال حاضر فرونشست در حال توسعه شمال شرقی مدرسه Dorris، و
4) هندسه معدن.

## Slide 16
Subsurface conditions and TDR monitoring cable locations. Water levels in TDR2 and TDR3 are the maximum height of water penetration in the coaxial cable foam dielectric.
TDR data acquisition system. Cable tester, data logger and modem are in the upper enclosure; multiplexer is in the lower enclosure.
Notes: شرایط زیرسطحی و مکان های کابل نظارت TDR.
سطح آب در TDR2 و TDR3 هستند حداکثر ارتفاع نفوذ آب در کابل کواکسیال فوم دی الکتریک.
TDR سیستم اکتساب داده. تستر کابل، دیتا لاگر و مودم در محوطه بالا هستند؛ Multiplexer استفاده در محوطه پایین تر است.
شارژ توسط پانل های خورشیدی - سیستم توسط یک باتری چرخه عمیق است که چکیدن طراحی شده است.

## Slide 17
Waveforms acquired at TDR3. The reflection (a) at a depth of 42 m is associated with deformation along
a clay seam at the bottom of a fractured shale stratum.
The reflection (b) is associated with the water interface rising within the cable.
TDR reflection magnitude and rate of change at a depth of 42 m in TDR3 The change in TDR waveforms at a depth of 42 m is characteristic of cable shear and tensile deformation.
Notes: شکل موج به دست آورد در TDR3.
بازتاب () در عمق 42 متر با تغییر شکل در امتداد درز و خاک رس در پایین لایه شیل شکستگی همراه است.
بازتاب (ب) با واسط آب رو به افزایش در کابل همراه است.
TDR اندازه بازتاب و میزان تغییر در عمق 42 متر در TDR3 تغییر در شکل موج TDR در عمق 42 متر از ویژگی های برش کابل و تغییر شکل کششی است.

## Slide 18
Time history of surface subsidence and subsurface behavior.
Subsidence(mm)
Reflection magnitude (turbo)
During the period from April 1995 to August 1996 when the cables experienced tension, probably due to strata separation, surface subsidence of 7 to 20 mm
occurred as shown in Figure a.
The time history of reflection magnitude is plotted in Figure b where an increase in magnitude is associated with shear deformation and a decrease is associated with tensile deformation.
A, surface subsidence
B, cable deformation at a depth of 42 m
Notes: تاریخ زمان فرونشست سطح و رفتار زیرسطحی.
A، فرونشست سطح. B، تغییر شکل کابل در عمق 42 متر.
11 آپریل95، 28اوکتبر95، 15می96، 1دسامبر96
در طول این دوره از آوریل سال 1995 تا آگوست 1996 زمانی که کابل را تجربه تنش، احتمالا به علت جدایی طبقات ، فرونشست سطح 7 تا 20 میلی متر رخ داده است همانطور که در شکل نشان داده شده است .
تاریخ و زمان مقدار بازتاب در شکل 6B رسم که در آن افزایش
مقدار با تغییر شکل برشی در ارتباط و با کاهش تغییر شکل کششی همراه است.

## Slide 19
Date | TDR reflection magnitude (turbo) | Difference (turbo) | Rate (turbo/month) | Interpretation
17 May 95 | 20.59 |  |  | 
 |  | -12.36 | -1.9 | Tension
1 Dec 95 | 8.23 |  |  | 
 |  | 0.82 | 0.2 | stable
20 April 96 | 9.05 |  |  | 
 |  | -4.66 | -1.9 | Tension
3 July 96 | 4.39 |  |  | 
 |  | 0.64 | 0.2 | stable
25 Oct 96 | 5.03 |  |  | 
 |  | 4.2 | 4.8 | shear
20 Nov 96 | 9.23 |  |  | 
TDR reflection magnitude and rate of change at a depth of 42 m in TDR3
The periods of deformation can be conveniently identified by the rate of change in reflection magnitude as summarized in Table .
Notes: دوره های تغییر شکل می تواند به راحتی توسط نرخ تغییرات در مقدار بازتاب شناسایی همانطور که در جدول خلاصه شده است.
0.64 0,2 stable , , , i i i 25 Oct 96 5,03 4.2 4.8 , i s . 20 Nov 96 9.23

## Slide 20
CONCLUSION
This monitoring was one component of the subsidence risk assessment performed during site selection for a new school building.
At one site, subsurface strata separation and shearing occurred intermittently during the period from April 1995 to June 1996 along horizontal discontinuities represented by clay seams and a fractured shale stratum which are less stiff than adjacent strata.
Based partly on the results of this monitoring program, it was apparent that this site was experiencing subsidence that would be a chronic problem.
The School Board was able to justify to faculty, students and parents that this site was not a viable location for the new school building and the alternative site was selected.
Notes: نتیجه گیری
این نظارت یکی از مولفه های ارزیابی ریسک فرونشست در طول انتخاب سایت برای یک ساختمان مدرسه جدید انجام شد.
در یک مکان، جدایی طبقات زیرسطحی و برش به طور متناوب در طول این دوره از آوریل سال 1995 تا ژوئن 1996 به همراه ناپیوستگی افقی نشان داده شده درز رس و شیل طبقه شکسته که کمتر سفت از طبقات مجاور می رخ داده است. بر اساس نتایج حاصل از این برنامه نظارت، آشکار است که این مکان نشست خواهد کرد که یک مشکل مزمن را تجربه بود.
این مدرسه قادر به توجیه برای استادان دانشکده، دانش آموزان و والدین است که این سایت یک محل مناسب برای ساختمان مدرسه جدید نیست و مکان جایگزین انتخاب شد.

## Slide 21
GPS: global positioning system
سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS)، یک سیستم راهبری و مسیریابی ماهواره ای است که از شبکه ای با 24 ماهواره تشکیل شده است.
GPSچگونه کار می‌کند؟
ماهواره‌های این سیستم ، در مداراتی دقیق هر روز 2 بار به دور زمین می‌گردند و اطلاعاتی را به زمین مخابره می‌کنند. گیرنده‌های GPSاین اطلاعات را دریافت کرده و با انجام محاسبات هندسی ، محل دقیق گیرنده را نسبت به زمین محاسبه می‌کنند.
گیرنده به دریافت اطلاعات همزمان از حداقل 3 ماهواره برای محاسبه 2 بعدی و یافتن طول و عرض جغرافیایی و همچنین دریافت اطلاعات حداقل 4 ماهواره برای یافتن مختصات سه بعدی نیازمند است.

## Slide 22
GPS GEODESY
Repeated measurements that locate of certain fixed reference points on the Earth's surface.
The Earth’s surface can move up, down and sideways - the reference point includes a vertical position and horizontal position.
The horizontal position of a reference point is described by its latitude (north-south position) and longitude (east-west position).
The vertical position of a reference point is described by its height above or below mean sea level.
GPS: global positioning system
Notes: GPS: سیستم موقعیت یابی جهانی
GPS ژئودزی
اندازه گیری های مکرر از نقاط با مرجع ثابت خاص در سطح زمین
توانایی حرکت سطح زمین به سمت بالا، پایین و کنار - نقطه مرجع شامل یک موقعیت عمودی و افقی.
موقعیت افقی یک نقطه مرجع است که با عرض جغرافیایی آن (موقعیت شمال و جنوب) و طول جغرافیایی (موقعیت شرق و غرب) توصیف شده است.
موقعیت عمودی از یک نقطه مرجع است که با ارتفاع آن در بالا توضیح داده و یا زیر سطح متوسط دریا.

## Slide 23
مزایای به کارگیری(GPS) در آنالیز جابه جایی
سهولت انتخاب نقاط کنترل بر اساس معیارهای ژئوتکنیکی و بی نیازی از لزوم دید بین نقاط.
امکان تعیین موقعیت های سه بعدی در سیستم مختصات جهانی به دور از تاثیرات تغییر شکل شبکه های محلی.
امکان اندازه گیری حرکات پدیده های دینامیکی به صورت متوالی که بررسی پدیده جابه جایی ضرورت آن را ایجاب می کند.
امکان اندازه گیری در شرایط جوی مختلف و نظم وتداوم در مشاهدات.
سرعت بالای مشاهدات ماهواره ای در مقایسه با مشاهدات زمینی و هزینه پایین عملیاتی.
استفاده از تکنیک های نقشه برداری در کنترل جابجایی نقاط (روشهای ژئودتیکی) می تواند ابزار مناسبی را جهت طراحان در برآورد سرعت، جهت و مقدار لغزش و نشست اراضی به دست داده و عملیات تثبیت را در جهات مناسب هدایت کند.

## Slide 24
Recent Reductions of Subsidence Rates in the Mississippi River Delta Plain
Delta plain: ~ 4000 km2 land loss since 1930s
Louisiana’s coastal wetlands, which extend up to 100 km inland along the length of its coastline, have been severely degraded by high land-loss rates (up to 70-100 km2/yr) over the past 50+ years with significant environmental, ecological, and economic impacts.
Accelerated historic wetland loss has resulted in submergence of ~ 4000 km2 formerly emergent delta-plain wetlands since 1930s.
Notes: کاهش اخیر نرخ فرونشست در رودخانه می سی سی پی دشت دلتا
تالاب های ساحلی لوییزیانا، که گسترش تا 100 کیلومتر داخلی در امتداد طول خط ساحلی آن، شدیدا با نرخ بالای از دست دادن زمین (تا 70-100 km2 / سال) براورد شده، در بیش از 50 سال گذشته اثرات محیط زیستی، اکولوژی، و اقتصادی قابل توجه ی داشته است.
شتاب از دست دادن تالاب تاریخی در فروبری تقریبا~ 4000 km2 اورژانس سابق تالاب جلگه دلتا از 1930نتیجه.

## Slide 25
tide-gauge records (NOS) → relative sea-level rise (RSLR)
repeat leveling surveys (NGS) → decadal elevation change
continuous GPS (CORS) → short-term elevation change
Identify historic trends and most recent subsidence rates through integration of:
Notes: شناسایی روندهای تاریخی و اغلب نرخ فرونشست های اخیر از طریق ادغام:
گیج ثبت جزر و مداز سال 1947 (NOS) → افزایش نسبی سطح آب دریا (RSLR)
بررسی های تکرار سطح (NGS) → تغییر ارتفاع ده ساله، 1950s اولیه، اوایل تا اواسط سال 1960s، اوایل 1980s، 1993
GPS مداومCORS) → تغییر ارتفاع کوتاه مدت
اندازه گیری مستمر GPS در ایستگاه CORS
تغییرات ارتفاع بالا دقت از تاسیس (2002-2003)

## Slide 26
Grand Isle Tide Gauge
Mid-1960s to early 1990s: accelerated RSLR
Bayou Lafourche Leveling Line
1982-1993: accelerated subsidence
temporal trends from elevation changes : ~ 8 mm/yr (1952-1965-1982) to ~ 11 mm/yr (1982-1993)
average rate of RSLR at GI (9.3 mm/yr) is not constant through time
2.2 mm/yr (1947-1964) to 11.5 mm/yr (1964-1991) to 3.4 mm/yr (since 1991)
Notes: ثبت گیج جزر و مد در جزایر بزرگ
اواسط سال 1960 تا اوایل سال 1990، تعیین شتاب افزایش سطح آب دریا.
نرخ متوسط افزایش سطح آب دریا 9.3 میلی متر در سال بوده که در طول زمان ثابت نبوده، فرضا در سالهای 1947-1964 تغییرات 2.2 میلی متر در سال و در سال های 64تا 91 3.4 میلی متر در سال بوده است
خط تراز شاخه فرعی رودخانه لافرچی
شتاب نشست 1982-1993
روند زمانی از تغییرات ارتفاع: ~ 8 میلی متر / سال (1952-1965-1982) به ~ 11 میلی متر / سال (1982-1993)

## Slide 27
1947-1965: -3.3 mm/yr
1965-1993: -10.7 mm/yr
1993-2006: -4.1 mm/yr
1965-1993:
-9.6 mm/yr
1966-1993:
-11 mm/yr
2003-2007:
-4.4 mm/yr
2003-2007: -6.3 mm/yr
2002-2007:
-3.5 mm/yr
1961-1984:
-13.6 to -18.7 mm/yr
general decadal pattern of slow – rapid – slow subsidence:
earliest subsidence rates derived from RSLR trends at GI (~ 3 mm/yr(
derived from leveling surveys and GI tide gage are similar (~ 10 mm/yr) most recent GPS rates (3.5-6.3 mm/yr) are similar to RSLR at GI since early 1990s higher historic subsidence rates along MSR, but similar trend: most recent rates << historic rates.
Notes: به طور کلی الگوی ده ساله از آهسته - سریع - فرونشست آهسته:
نرخ متوسط نرخ فرونشست در اولین GI از روندRSLR (~ 3 میلی متر / سال) اواسط 1960s به اوایل 1990s به دست آمده
از بررسی های تسطیح و جزر و مدGI : نشست (~ 10 میلی متر / سال) نرخ GPS اخیر (3.5-6.3 میلی متر / سال) شبیه به RSLR در GI از اوایل 1990s نرخ فرونشست تاریخی بالاتر همراه MSR هستند، اما روند مشابه: نرخ جدید ترین << نرخ تاریخی است.

## Slide 28
Source | Period | Rate (mm/yr) | Reference
Radiocarbon ages | Holocene | 1-5 | Penland et al, 1988; Roberts et al, 1994; Morton et al, 2006
Numerical model | Holocene | < 5 | Meckel et al., 2006
NGS leveling – Bayou Lafourche | 1965-1982 | 7.9 | Shinkle & Dokka, 2004
 | 1982-1993 | 11.1 | 
NGS leveling – Bayou Petit Caillou | 1966-1993 | 11 | 
NGS leveling – Mississippi River | 1961-1984 | 13.6 – 18.7 | 
NOS tide gauge – Grand Isle | 1947-1964 | 2.2 | Morton and Bernier, this study
 | 1964-1991 | 11.5 | 
 | 1991-2006 | 3.4 | 
NGS CORS stations | 2002-2007 | 3.5 - 6.3 | Dokka et al, 2006
Delta-Plain Oil-and-Gas Fields
Notes: منبع
سن رادیوکربن
مدل عددی
NGS تسطیح - شاخه فرعی رودخانه Lafourche
NGS تسطیح -
شاخه فرعی رودخانه پتی تیراندازی
NGS تسطیح - رودخانه می سی سی پی
NOS جزر و مد سنج - جزیره بزرگ
ایستگاه NGS CORS
Holocene
وابسته به دوره زمینشناسی حاضر که از پایان دوره پلیستوسن شروع میگردد

## Slide 29
Decadal-scale acceleration and subsequent deceleration of historic subsidence rates was likely induced by deep subsurface hydrocarbon production
A better understanding of most recent trends and processes causing subsidence needs to be incorporated into coastal restoration efforts and efforts to model expected impacts of increased RSLR.
Notes: شتاب در مقیاس ده ساله و کاهش سرعت پس از آن از نرخ فرونشست تاریخی به احتمال زیاد توسط تولید هیدروکربن زیرسطحی عمیق القا شد
درک بهتر ترین روند و فرآیندهای اخیر باعث فرونشست باید به تلاش های بازسازی ساحلی و تلاش به مدل اثرات مورد انتظار از افزایش RSLR شود گنجانیده شده است.

## Slide 30
تداخل سنجي رادار دهانه تركيبي به عنوان ابزاري كارامد در مطالعه كليه پديده هايي كه سبب تغيير سطح زمين مي شوند مطرح شده و مورد استفاده قرار گرفته است.
تداخل سنجي رادار دهانه تركيبي يا InSAR يك فناوري دورسنجي است كـه بـه منظـور مطالعـة حركـات سـطح زمـين در زمينلرزة 1992 لندرز كاليفرنيا ابداع شد.
Interferometric Synthetic-Aperture Radar (InSAR) Basics
در اين فناوري، با استفاده از تلفيق داده هاي بدسـت آمـده از سيسـتم هاي تصويربرداري رادار، نصب شده بر سكوهاي ماهواره اي يا هواپيمايي، حركت، ارتفاع و تغييرات سطح زمين نقشه بـرداري مـي شوند. اساس كار در اندازه گيري حركات سطح زمين استفاده از تصاوير تكراري رادار است. تصويري كه از يك منطقه در يك زمان مشخص برداشت مي شود (زمان مرجع) با تصوير كه در زمان ديگر توسط همان سنجنده رادار برداشت مي شود، تلفيق مي شود.

## Slide 31
Interferometric Synthetic-Aperture Radar (InSAR) Basics
Interferometric synthetic aperture radar, abbreviated InSAR ,is a radar technique used in geodesy and remote sensing.
This geodetic method uses two or more synthetic aperture radar (SAR) images to generate maps of surface deformation or digital elevation, using differences in the phase of the waves returning to the satellite or aircraft.
The technique can potentially measure millimetre-scale changes in deformation over spans of days to years.
It has applications for geophysical monitoring of natural hazards, for example earthquakes, volcanoes and landslides, and in structural engineering, in particular monitoring of subsidence and structural stability.
Interferogram produced using ERS-2data from 13 August and 17 September 1999, spanning the 17 August Izmit (Turkey) earthquake.
Notes: تداخل سنجي رادار دهانه تركيبي
تداخل رادار روزنه ترکیبی، به صورت مختصر InSAR، یک تکنیک رادار مورد استفاده در ژئودزی و سنجش از راه دور است.
این روش نقشه برداری با استفاده از دو یا چند رادار روزنه (SAR) تصاویر مصنوعی برای تولید نقشه های تغییر شکل سطح و یا دیجیتالی ارتفاعی، با استفاده از تفاوت در فاز امواج بازگشت به ماهواره ای و یا هواپیما را بدست می اورد.
روش به طور بالقوه می تواند تغییرات در مقیاس میلی متر در تغییر شکل ها از روز تا سال را اندازه گیری نماید.
این برنامه برای نظارت ژئوفیزیکی از مخاطرات طبیعی، به عنوان مثال زمین لرزه، آتشفشان و رانش زمین، و در مهندسی سازه، در نظارت خاص از فرونشست و ثبات ساختاری است.
تداخل تولید شده با استفاده ERS-2data از 13 آگوست و 17 سپتامبر 1999، پوشا 17 اوت ایزمیت (ترکیه) زلزله.

## Slide 32
Ground subsidence from a variety of causes has been successfully measured using InSAR, in particular subsidence caused by oil or water extraction from underground reservoirs, subsurface mining and collapse of old mines.
Rapid ground subsidence over the Lost Hills oil field in California.
Subsidence
InSAR can be used to measure tectonic deformation, for example ground movements due to earthquakes. It was first used for the 1992 Landers earthquake, but has since been utilised extensively for a wide variety of earthquakes all over the world. In particular the 1999 Izmit and 2003 Bam earthquakes were extensively studied.
Tectonic
Notes: InSAR را می توان برای اندازه گیری تغییر شکل تکتونیکی، به عنوان مثال جنبش های زمین به دلیل زمین لرزه استفاده می شود. این برای اولین بار از زلزله 1992 Landers مورد استفاده قرار گرفت، [8] اما از آن زمان به طور گسترده برای طیف گسترده ای از زمین لرزه در سراسر جهان استفاده شده است.
به طور خاص در سال 1999 و 2003 ایزمیت زلزله بم گسترده مورد مطالعه قرار گرفت
فرونشست زمین از انواع علل موفقیت با استفاده از InSAR، اندازه گیری در نشست خاص ناشی از نفت یا آب استخراج از مخازن زیرزمینی و استخراج زیرزمینی و فروپاشی معادن قدیمی.
فرونشست زمین سریع در طول میدان نفتی فراموش کرده تپه های در کالیفرنیا.

## Slide 33
سيستم فضابرد يا هوابرد SAR
در تصـويربرداري توسـط سنجنده هاي ماهواره اي دو سيستم كلي وجود دارد: سيستم فعال و سيستم غيرفعال. در سيستم فعال نخست سنجنده امـواج را به سطح زمين مي تاباند، سپس بازيافت آن را دريافت مي كند. در سيستم غيرفعال سنجنده امواجي را ارسال نمي كند. بلكه تنها امواج موجود در محيط (معمولا امواج خورشيد) كه توسط زمين بازتاب مي شود را دريافـت مـي كننـد.
سيستم فضابرد يا هوابرد SARيك الگوي جانب نگر دارد كه در شكل نمايش داده شده است. به دليل شـكل آنـتن كـه در يك لحظه همانند يك نقطه عمل مي كند، بازتابش از زمين محدود به منطقه اي است كه به آن فوت پرينت آنتن گفته مي شـود. همچنان كه سيستم SARبا سرعت Vدر راستاي مسير فرضي و در ارتفاع Hاز سطح زمين حركت مي كند، پهنه اي از زمـين را از طريق ارسال و دريافت يك سري پالس هاي ميكروويو تصويربرداري مي كند كه نرخ اين پالس ها را فركـانس تكـرار پـالس (PRF) گويند.

## Slide 34
perceptual confusion in synthetic aperture radar (SAR) images obtained from the side appear like images obtained from overhead.
SAR limitations
Notes: محدودیت SAR
سردرگمی ادراکی در رادار روزنه ترکیبی (SAR) تصاویر به دست آمده از جناح مانند تصاویر به دست آمده از بالای سر به نظر می رسد

## Slide 35
تصاوير متوالي SARاز مناطق شهري در يك دوره چند ماهه مي تواند به تشخيص مستقيم فرونشست بيانجامد . نرخ فرونشست چند سانتي متر در سال يا بيشتر كه شهرها را تحت تاثير قرار مي دهد مي بايست قابل تشخيص باشد.
شهر هاي بزرگ متعددي وجود دارند كه در مناطقي قرار گرفته اند كه تحت تاثير فرونشست ناشي از كاهش سطح آب، نفت، گاز، ديگر مواد زيرزميني هستند. مثال شهرهايي که نشست اتفاق افتاده عبارتند از : هوستون، مكزيكوسيتي، ماراكايبو و اخيرا تهران.

## Slide 36
Advanced interpretation of subsidence in Murcia (SE Spain) using A-D InSAR data
In this case subsidence due to aquifer system consolidation induced by ground water over exploitation is investigated.
It is estimated that there are over 150 cities in the world with serious problems of subsidence due to excessive groundwater withdrawal.
For instance, well-known examples of subsidence include the Po Valley (Italy), Mexico DC, Antelope, Santa Clara and San Joaquin Valleys (USA), Bangkok (Thailand) and many other areas in the world.
Subsidence has occurred in the metropolitan area of Murcia City (SE Spain) as a result of excessive pumping of groundwater.
documented damages in buildings and other structures with an estimated cost of more than 50 million euros that generated a significant social impact.
Notes: تفسیر پیشرفته فرونشست در مورسیا (SE اسپانیا) با استفاده ازداده هایInSAR
در این مورد نشست با توجه به آبخوان تثبیت سیستم ناشی ازبهره برداری آب زمین بیش از قرار گرفته است.
تخمین زده می شود که بیش از 150 شهرستانها در جهان با مشکلات جدی فرونشست با توجه به خروج بیش از حد آبهای زیرزمینی وجود دارد.
به عنوان مثال، نمونه شناخته شده از فرونشست شامل دره پو (ایتالیا)، مکزیک DC، Antelope، سانتا کلارا و دره های سن خواکین (USA)، بانکوک (تایلند) و بسیاری از مناطق دیگر در جهان است.
فرونشست در محدوده شهری شهر مورسیا (SE اسپانیا) به عنوان یک نتیجه از پمپاژ بیش از حد از آبهای زیرزمینی رخ داده است.
مستند خسارت در ساختمان ها و سازه دیگر با با هزینه برآوردی بیش از 50،000،000 € که تولید تاثیر اجتماعی قابل توجه است.

## Slide 37
Interferometry with Synthetic Aperture Radar
(InSAR) has become over the last decade an important remote sensing tool for the estimation of the temporal evolution of ground surface displacements.
This technique is able to analyze wide areas periodically and at a low cost, monitoring deformation of the ground surface at millimetre level.
Description of the study area
This work is focused on a section of the Segura River Valley (SE Spain) that corresponds to the metropolitan area of the city of Murcia.
Notes: تداخل با رادار روزنه مصنوعی
InSARدر دهه گذشته تبدیل به یک ابزار مهم سنجش از دور در برآورد تکامل زمانی جابجایی سطح زمین.
این روش قادر به تجزیه و تحلیل مناطق گسترده ای صورت دوره ای و با هزینه کم، نظارت بر تغییر شکل سطح زمین در سطح میلی متر است.
شرح منطقه مورد مطالعه
این کار بر روی یک بخش از رودخانه سگورا دره (SE اسپانیا) که مربوط به منطقه شهری از شهرستان از مورسیا متمرکز شده است.

## Slide 38
Situation and geology of the Vega Media of the Segura River
From a geological point of view the study area is located in the oriental sector of the Betic Cordillera.
Notes: از نقطه نظر زمین شناسی منطقه مورد مطالعه در بخش شرقی از Betic Cordillera واقع شده است.
وضعیت و زمین شناسی رسانه وگا رودخانه سگورا

## Slide 39
Data processing and results
The SPN algorithm has been applied to images acquired by the European Space Agency (ESA) ERS-1/2 and Envisat ASAR sensors covering two periods July 1995–December 2005 and January 2004–December 2008.
A similar crop of about 20 km × 8 km was selected from the 100 km × 100 km acquired SAR images, corresponding to the Vega Media of the Segura River .
The pixel selection for the estimation of displacements was based on a combination of several quality parameters including low amplitude standard deviation and high model coherence.
Notes: تصاویر به دست آمده از الگوریتم SPN توسط آژانس فضایی اروپا ESAاعمال سنسور ERS-1/2 و ENVISAT ASAR پوشش دو دوره ژولای 1995 دسامبر 2005 و ژانویه 2004 دسامبر 2008.
محصول مشابه در حدود 20 کیلومتر × 8 کیلومتر از 100 کیلومتر × 100 کیلومتر انتخاب شد
تصاویر SAR به دست آورد، مربوط به رسانه وگا رودخانه سگورا.
انتخاب پیکسل برای برآورد جابجایی در ترکیبی از پارامترهای کیفیت مختلف از جمله انحراف استاندارد دامنه کم و مدل انسجام بالا استفاده شد.

## Slide 40
Total deformation estimated with SPN technique between July 1995 and December 2005
Total deformation estimated with SPN technique between January 2004 and December 2008
The area covered by the extensometers around the urban area of Murcia is affected by total displacements that vary between −1 and −4 cm.
To the northeast a subsidence area (H5 in Fig) shows total displacements between−3 cm and −6 cm.
Notes: تغییر شکل ها با روش روش شبکه پایدار Stable Point Network SPN بین جولای 1995 و دسامبر 2005
منطقه تحت پوشش extensometers در اطراف منطقه شهری مورسیا توسط کل جابه جایی است که بین -1 و -4 سانتی متر متفاوت است تحت تاثیر قرار.
در شمال شرقی منطقه فرونشست (H5 در شکل) کل جابجایی بین 3 سانتی متر و سانتی متر -6 نشان می دهد.
در منطقه تحت پوشش شبکه فرونشست اکستنسیومتر متفاوت است بین -3 -6 و سانتی متر، و در نشست تجمعی در شمال شرق بین سانتی متر -4 -12 و متفاوت است.

## Slide 41
Figure shows the relationship between A-D InSAR measured surface deformation and piezometric level for representative sites of the metropolitan area of Murcia.
Piezometers H2, H3 and H4 are located in the urban area of Murcia.
Piezometer H1 is in an area southwest of the city where wells exploit deep aquifers
during drought periods.
Finally piezometer H5 and H6 are located to the northeast following the Segura River on deformable silts and clays that reach up to 28 m thick.
Temporal evolution of the water table compared with the temporal evolution of the deformation estimated for the periods 1995–2005 and 2004–2008.
Notes: شکل رابطه بین A-DInSAR تغییر شکل سطح اندازه گیری شده و سطح پیزومتری برای سایت نماینده منطقه شهری مورسیا نشان می دهد.
فشار سنج H2، H3 H4 و در منطقه شهری مورسیا واقع شده است.
پیزومتر H1 در منطقه جنوب غربی شهرستان که در آن چاه بهره برداری از سفره های آب های عمیق است
در طول دوره خشکی.
در نهایت H5 سنج و H6 به شمال زیر رودخانه Segura در در لای و رس دگردیس است که تا رسیدن به 28 متر ضخامت واقع شده است.
تکامل زمانی سطح آب در مقایسه با تکامل زمانی تغییر شکل برآورد شده برای دوره 1995-2005؟ و 2004-2008

## Slide 42
Measured Line of Sight) LOS( displacement rate between 1995 and 2005 and between 2004 and 2008
.
is not observed in piezometer H1 where the estimated displacement velocity was 4.7 mm/year, despite a 13 m water table decline (double than in the rest of piezometers) and the presence of a greater than 20 m thick compressible layer
Thickness map of compressible deposits.
(b), and between 2004 and 2008
(c) superposed over the thickness map of compressible deposits
Notes: (الف) نقشه ضخامت نهشته تراکم.
اندازه گیری خط دید نرخ جابه جایی بین سال های 1995 و 2005
(ب)، و بین سال های 2004 و 2008
(ج) منطبق بر نقشه ضخامت نهشته تراکم.
در H1 فشار سنج که در آن سرعت جابجایی برآورد 4.7 میلی متر / سال بود با وجود کاهش 13 متر آب جدول (دو برابر در بقیه فشار سنج) و حضور یک لایه ضخیم تراکم بیشتر از 20 متر (شکل 4a) مشاهده نشد، .

## Slide 43
Location of the selected SPs around each extensometer. The white arrow indicates the distance to the closest piezometer.
Notes: شکل محل از SP انتخاب شده در اطراف هر اکستنسیومتر نشان می دهد. پیکان سفید فاصله تا نزدیکترین فشار سنج نشان می دهد .
انحراف استاندارد از سرعت تمام پیکسل SPs
انتخاب پیکسل برای برآورد جابجایی در ترکیبی از پارامترهای کیفیت مختلف از جمله انحراف استاندارد دامنه کم و مدل انسجام بالا استفاده شد.

## Slide 44
Time series of the LOS displacements estimated with the SPN technique and with the LOS-projected measurements from the extensometers.
The temporal evolution of the displacements measured with eight representative extensometers and estimated with the SPN technique is plotted in Fig.
A good agreement can be observed between the ground based measurements and the SAR based estimations of deformation.
Notes: سری زمانی از جابجایی LOS برآورد با روش شبکه پایدار Stable Point Network ( SPN)و با خط دید Line of Sight LOS) ) اندازه گیری از extensometers
تکامل زمانی جابجایی با هشت نمایشگر extensometers اندازه گیری و برآورد با روش SPN در شکل رسم شده است.
توافق خوبی را می توان بین اندازه گیری های زمینی و برآورد SAR بر اساس تغییر شکل مشاهده شده است.

## Slide 45
Conclusions
The SPN derived displacement results, mainly the velocity displacement maps and the time series of the displacement, reveal that in the period 2004 - 2008 the rate of subsidence in Murcia metropolitan area doubled with respect to the previous period from 1995 to 2005.
The acceleration of the deformation phenomenon
is explained by the drought period started in 2006.
An average piezometric lowering of 7 m has been
correlated with a displacement velocity increase from
2 to 5 mm/year between the first and second
monitoring periods.
A velocity increase up to 1 cm/year has been observed
in the north-western part of the metropolitan area
where the thickest compressible deposits are found.
Notes: نتایج جابه جایی SPN مشتق شده است، به طور عمده نقشه جابجایی سرعت و سری زمانی از جابجایی، نشان می دهد که در دوره 2004 - 2008 نرخ فرونشست در مورسیا منطقه شهری با توجه به دوره های قبلی 1995-2005 دو برابر شد.
شتاب دار بودن پدیده تغییر شکل توسط دوره خشکسالی توضیح داد در سال 2006 آغاز شده است.
پیزومتری متوسط کاهش 7 متر با یک جا به جایی افزایش سرعت 2 تا 5 میلی متر / سال بین اول و دوم دوره های نظارت در ارتباط است.
افزایش سرعت تا 1 سانتی متر / سال شده است در قسمت شمال غربی منطقه شهری که در آن ضخیم نهشته تراکم یافت مشاهده شده است.

## Slide 46
Thanks for Your attention
THE END