## Slide 1: سقف هاي سبك

## Slide 2: انواع سقفهاى سبك:
                1- سقف دال بتنى
2- سقف كروميت
3- سقف كاذب

## Slide 3: 1- سقف دال بتنى

## Slide 6: سقف كروميت چيست؟
سیستم سقف سبک بدون شمع بندی در ایران:
در این سیستم سقف از تیرچه های فولادی با جان باز در ترکیب با بتن استفاده می شود

## Slide 9: اجزاى تشكيل دهنده شامل:
1-تيرچه فولادى با جان باز بتن
2-بلوك 3-میلگرد افت و حرارت 4-کلاف عرضی 5-بتن پوششی در جا

## Slide 10: مزاياى سقف كروميت:
1-سرعت و سهولت اجرا
2-عدم نياز به شمع بندى
3-امكان اجراى همزمان حند سقف
4-كاهش مصرف بتن
5-مقاومت نهايى و شكل بديرى بالا
6-امكان طراحى واجراى سقف با دهانه ها و باربرى هاى خاص

## Slide 13: مشكلات و معايب سقف:
1-تيرچه هاى مربوطه به صورت خود ايستا طراحي ميشوند.
2-داغ تيرچه
3-بلوك
4-توليد بدون محاسبه
5-وجود اختلاف نظر در اجرا
6-نياز به سقف زن ماهر و عوامل اجرايى آموزش ديده دارد.

## Slide 14: سقف کاذب چيست؟
براي پوشش سقف اصلي (زير سقف) بکار ميرود.
سقف کاذب در ساختمان دغدغه پوشش و مخفي نگه داشتن عوامل زير سقف را از بين مي برد.

## Slide 15: سقف کاذب در مواردي که ذکر مي شود قابليت خود را بروز مي دهد:
· عبور تاسيسات
· آکوستيک کردن
· دکوراتيو
· سبک کردن ساختمان در برجها
· هدايت و جلوگيري از اتلاف دما و رطوبت
· نورپردازي مناسب با شرايط کار و زندگي و....

## Slide 17: نصب آسان سقف کاذب به عوامل زير بستگي دارد:
1-سبکي متريال
2-انتخاب زوايايي که براحتي سقف مورد نظر اجرا شود
3- انتخاب متريالي که زواياي پوشش را تامين کند و به راحتي در کنار هم جفت و جور شود
4- با سهولت آويزان کردن سقف و مهار آن از سقف اصلي
5- توليد سازه هايي با اندازه هاي مختلف

## Slide 18: انواع سقف كاذب:
1-سقف کاذب با رابيتس و اندود
2-سقف کاذب آلومينيومى
3-سقف کاذب اكوستيك
4-سقف کاذب جوبى
5-سقف کاذب با قطعات بيش ساخته
6-سقف کاذب فايبر كلاس و بلاستيك
7-سقف کاذب با ورقه هاى نى فشرده (كانتكس)
8-سقف کاذب تركيبى

## Slide 19
9-سقف کاذب گریلیوم
10-سقف کاذب تایل ( با نگهدارنده نمایان)
11-سقف کاذب لوکسآلون
·12-سقف کاذب ، اسپیس فریم
P.V.C 13-سقف کاذب

## Slide 20: نصب آسان سقف کاذب به عواملي بستگي دارد که بدين قرار است:
· سبکي متريال
· انتخاب زوايايي که براحتي سقف مورد نظر اجرا شود
· انتخاب متريالي که زواياي پوشش را تامين کند و به راحتي در کنار هم جفت و جور شود
· با سهولت آويزان کردن سقف و مهار آن از سقف اصلي
· توليد سازه هايي با اندازه هاي مختلف

## Slide 21: سقف کاذب با رابیتس و اندود
این نوع سقف کاذب متداول ترین نوع سقف کاذب می باشد.

## Slide 26: سقف کاذب آکوستیک
اصولاً آکوستیک یک نوع ایزوله صوتی است، که با مصالح مختلف ساخته شده و در مکان هایی که نباید صوت تولید پژواک نماید، مانند: سالنهای سخنرانی، سینما و ... استفاده می شود

## Slide 28: سقف کاذب آلومینیومی
در این نوع سقف کاذب وسایل اتصالی همه از فولاد گالوانیزه هستند و فقط پوشش آن از جنس آلومینیوم بوده، که پشت آنرا عموماً با پشم شیشه پر کرده اند.

## Slide 33: سقف کاذب چوبی

## Slide 36: سقف کاذب با قطعات پیش ساخته گچی
کلیه قطعات مورد استفاده در این نوع سقف ها عموماً از جنس آلومینیوم هستند. قطعات گچی را می توان روی شبکه چوبی نیز میخ یا پیچ کرد.

## Slide 38: سقف کاذب تركيبى
سقف کاذب تر کیبی:اجرای چند نوع سقف کاذب در کنار همدیگر و در غالب یک طرح هندسی منظم یا غیر منظم را به همراه شکست و اختلاف سطح مختلف را سقف کاذب ترکیبی گویند

## Slide 40: سقف کاذب تایل:
سقفهاي کاذب مشبک کناف از شبکه سازه هاي سپري(يا یوشکل) و تايل هاي گچي تشکيل مي شوند. شبکه مذکور بوسيله آويزهاي قابل تنظيم به سقف اصلي متصل گرديده و سپس تايل هاي گچي درون اين شبکه قرار مي گيرند. نصب سريع و آسان، دسترسي آسان به فضاي تاسيساتي پشت سقف کاذب و تعمير و نگهداري آسان از جمله ويژگيهاي اين ساختار مي باشد.

## Slide 44: سقف کاذب باریسول یا کاذب کششی:
سقفهاي کششي باريسول با موارد مصرف براي ديوارها وسقفها امروزه در نزد طراحان و معماران بعنوان يک محصول کاربردي وسيع پيدا کرده است . در هزاره سوم ميلادي سرعت ,کارايي, تنوع و دوام از اصول مهم در طراحي داخلي مي باشند و باريسول توانسته است تمامي خواسته هاي مذکور را پاسخگو باشد.
سقف کششي باريسول با ضخامت حداکثر 05/0 الي 10/0 ميليمتر در بيش از110 رنگ با انواع پوششهاي براق , مات ,شفاف , بافت جير يا مخمل در کوتاهترين زمان نصب مي گردند.

## Slide 46: سقف کاذب گريليوم
سقف کاذب گريليوم در رده سقف هاي دکوراتيواست و در بين آنها از ويژگيهاي فراواني برخوردار است اين سقف از آلومينيوم وآهن و ورقهاي آلياژي ( اين مورد گران است) توليد ميشود .

## Slide 47: سقف کاذب گریلیوم:

## Slide 48: سقف کاذب لوکسآلون
اين سقف پوششي خاصي را دارا است. با ظاهري ساده و محكم ودرزبندي بين آن جزو معدود سقف ها است . و به سه گونه مي شود تعريف كرد نخست اين نوع سقف كاذب به تنهايي كار شود و ديگري در سقف هاي تركيبي و در آخر اين سازه را در نما هم مي شود بكار برد ( نماي داخلي ساختمان ونما خارجي ساختمان ) .

## Slide 50: سقف کاذب پی وی سی:

## Slide 51: سقف کاذب کناف:

## Slide 52: سقف مشبک کاذب کناف: